太陽電池の数式モデルを用いた最大電力点追従制御

工学研究科　原田陽介（笠研究室）

工学研究科　笠展幸

Keywords：数式化、最大電力点追従制御、Lambert W関数

- 研究目的

新エネルギー利用の一つとして，太陽光発電システムが研究および利用されている。太陽光発電システムにおいて太陽電池（PV）で発電された電力を効率よく取り出すために最大電力点追従（Maximum Power Point Tracking：MPPT）制御が採用されている。このMPPTとして「山登り法」と呼ばれる方式が採用されているが、MPPTに遅延が生じる欠点がある。本研究ではこれらの欠点を改善するため、PVへの日射量、PV温度、及びPV出力電圧の3変数で数式表示されたPVのI-V特性を用いて最大電力点となる電圧を演算し、PI制御によってMPPTを行う方法を検討する。

- 構造と特徴

本研究で用いた主回路及び制御回路をFig.１に示す。電圧、照度(CdS)、温度(サーミスタ)の信号がA/D変換器に入力され、アナログ値からデジタル値に変換される。DSP（Digital Signal Processor）では、この値を基に照度、温度、最大電力点電圧（Vmax）やPI制御等のプログラムを高速演算処理する。処理された値は、※シリアルポートからFPGAに出力され、PWMパルスとなり昇降圧チョッパのスイッチングデバイスIGBTをON･OFFさせMPPTを開始する。PVのP-V特性より得られる式を電圧で微分し、LambertW関数（wewの逆関数であると定義）を用いて追従式(1)を導出した。

（1）

ここで、Iphは所定の日射条件での光誘起電流、IoはPVの飽和電流、nはPVを構成する太陽電池セルの直列数、TはPVの絶対温度、qは電子の電荷量、kはボルツマン定数である。

- 研究結果、及び応用の可能性

Fig.2は、PV温度30℃でMPPTを実行させた時の様子を示す。MPPT開始後0.1秒以内で最終値に収斂し、収斂後のPV出力に揺らぎが無いことが確認できる。実験結果よりPV出力電力の無動揺と安定性、制御応答の即応性、電流センサの不要な事などの特長より、小電力PVシステムに適した回路であると考えられる。

# Text boxes

3.46W

0.234A

14.8V

50mA

200ms

10.0V

PI制御後

PI制御前

PV電流

PV電力

PV電圧

※

主回路

スタ

パルス変換

PWM

負荷

R

C2

C1

シリアル通信

※Multi Channel Buffered Serial Port

McBSP

分圧抵抗

制御回路

VT(-1~1)

Vｓ(-1~1)

Vv(-1~1)

FPGA

DSK

DSP

A/D

8bit

パラレル通信

DX

CLK

FSX

PVパネル

パラレル変換

シリアル・

チョッパ

昇降圧

電圧

センサ

センサ

CdS

サーミ

バッファアンプ

3.4W

14.8V

ｄP/ｄV=Iph-Ioexp(qV/nkT)・[1+(qV/nkT]+Io

15

10

5

0

V

ｄP/ｄV-V特性

0

ｄP/ｄV

V

2.5

3.5

3

2

1.5

1

0.5

0

最大電力点一致

P=IphV-IoVexp(qV/nkT)

最大電力点

P-V特性

P

4

Fig.1 システム構成図

Fig.2 MPPTの実験結果