環境・分析ステ－ション　3

循環式（サイクリック）連続定量分析法

ぜんき　みちお

化学科　分析化学研究室　　善木　道雄

Keywords : サイクリックFIA，連続測定，品質管理分析，センサ－

1．研究目的

種々の物質を検出（センサ－）・定量（モニタ－）する循環式の分析システムを開発する．循環式（サイクリック）にすることで，クロ－ズドシステムで最小限の廃液しか出さない地球環境にやさしい測定技術を構築する．

2．研究の概要

下図のようなサイクリックフロ―インジェクション（FIA）装置を組み立てる．本研究の最大の問題は反応生成物が蓄積するのでそれをいかに除去し，また消費された試薬をいかに再生して繰り返し利用するかである．本研究室ではこの問題に関して化学的方法と物理的方法をそれぞれ確立している．

3．本法の特徴

1．試薬類を繰り返し使用するので経済的．試薬の補給不必要．

2．高速分析（60試料 / 1時間）．ルーチンの多試料分析に適す．

3．高精度・優れた再現性のデ－タが得られる．

4．操作が簡単．自動分析で個人差は生じない．

5．最小限の廃液しか発生しない．ゼロエミッションを指向する分析法．

6．クロ－ズドシステムなので作業環境にやさしい．クリ－ン分析．

7．装置が単純なので故障が少ない．長期連続運転に適す．

8．ウォ－ミングアップ不要．緊急時の測定に適す．

4．応用の可能性

・　ル－チン分析

- バッチ式分析

- 品質管理

- 重金属イオンセンサ－

- モニタリング

- システム異常監視

5．これまでに確立した測定化学種

・　Cl－（ハロゲン）

- CN－

- 重金属イオン（Cu，Zn，Pb，Fe，Caなど）

- 強酸・強塩基

- アスコルビン酸

・　クエン酸

連絡先Tel：086-256-9446　E-mail：zenki@chem.ous.ac.jp